## Slide 1
Del 20 al 24 de Marzo del 2017
Arequipa – Perú
“Utilización del Tiempo en el Proceso Productivo”
MSc. Neil Ramírez Valerio

## Slide 2
Facultad de Geología , Geofísica y Minas
UNSA
Ingeniero de Minas
MSc en Ciencias Técnicas
Gerente General
NR Ingenieros S.A.C.
neilramirez@Outlook.com
+51-1997653848
Neil Ramírez Valerio

## Slide 3
Los estudios de productividad y eficiencia realizados en los últimos años han sido orientados al uso óptimo de maquinaria y equipos mineros, así como a combatir el estrés del trabajador, a la disminución de índices de accidentes y a la mejora de la calidad de vida del trabajador.
UTILIZACIÓN DEL TIEMPO EN EL PROCESO PRODUCTIVO

## Slide 4
El grado de organización e implementación del centro de trabajo con la incorporación de personal capacitado, uso de maquinarias y equipos de alta eficiencia permite que las empresas mineras puedan utilizar el tiempo con efectividad y que se refleje en la rentabilidad y competitividad de la empresa, asegurando su sostenibilidad y permanencia en el mercado
UTILIZACIÓN DEL TIEMPO EN EL PROCESO PRODUCTIVO

## Slide 5
¿QUE SON LOS INDICADORES OPERACIONALES?
Son parámetros que indican el tiempo en que un equipo está en un determinado estado operacional, ya sea ejecutando una función o no.
los indicadores de utilización del tiempo, constituye una herramienta valiosa en la determinación de la capacidad productiva de los equipos y de la flota
Qexp
Rendimiento de explotación
Qtec
Rendimiento técnico
El rendimiento técnico es la capacidad del equipo de realizar un determinado número de ciclos de operación durante una hora (hora efectiva).
U
Utilización

## Slide 6
INDICADORES DE UTILIZACIÓN DEL TIEMPO PRODUCTIVO
Contar con indicadores o factores de utilización del tiempo, en los diferentes niveles de responsabilidad en la gestión del proceso productivo, permite el control y mejor uso del tiempo efectivo, en las diferentes actividades de la operación minera.
Las empresas mineras utilizan métodos de gestión de tiempos en las operaciones de acuerdo a los indicadores que consideran adecuados para medir el grado de gestión del tiempo en sus operaciones

## Slide 7
CLASIFICACIÓN DEL TIEMPO EN EL PROCESO PRODUCTIVO
Durante la clasificación de las actividades del proceso productivo, se ha identificado varias formas de establecer la estructura de distribución de tiempo de la actividad productiva y que se podrían agruparían en:
1.- DISTRIBUCION DEL TIEMPO DE TRABAJO RESPECTO AL
EQUIPO MINERO
2.- DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DEL TRABAJADOR Y DEL EQUIPO
ESPECTO AL PROCESO PRODUCTIVO
Método que un gran sector de empresas mineras es utilizando en
diferentes variantes
Método desarrollado en presente estudio

## Slide 8
CLASIFICACIÓN DEL TIEMPO EN EL PROCESO PRODUCTIVO
Como se menciono mas arriba, existen métodos de gestión de tiempo
Que las empresas han adoptado de acuerdo a los indicadores que
consideran adecuados para medir la gestión de sus operaciones, como
Por ejemplo:
Método ASARCO
Método BHP Minerals
Metodo Southern Copper Corporation
Metodo Gold Fields
Y otros
La mayoría de estos métodos se basan en la distribución del tiempo
de trabajo respecto al equipo minero

## Slide 9
METODO DE CONTROL DE TIEMPO DE UNA EMPRESA MINERA
E
D
I
R
E (Tiempo efectivo)
O (Tiempo de operación)
P (Tiempo disponible)
T (Tiempo total)
TIEMPO TOTAL
E Efectivo
D Demoras operativas
I Reservas
R Reparación
O Tiempo Operativo
P Tiempo disponible
T Tiempo total
INDICADORES DE EFICIENCIA
DENOMINACION
DM Disponibilidad Mecánica
U Utilización
UE Utilización Efectiva

## Slide 10
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DEL TRABAJADOR Y DEL EQUIPO
ESPECTO AL PROCESO PRODUCTIVO
Tt Tiempo total
Tp Tiempo programado
tnp Tiempo no programado
Td Tiempo disponible
tdm Tiempo en demoras mecánicas
To Tiempo operativo
Tdo Tiempo en demoras operativas.
Tdno Tiempo en demoras no operativas.
Tef Tiempo efectivo.
tno Tiempo neto en operaciones productivas
toa Tiempo en operaciones auxiliares
TIEMPO TOTAL (Tt)
Tiempo no programado (tnp)
TIEMPO PROGRAMADO (Tp)
TIEMPO EFECTIVO (Tef)
Demoras operativas (tdo)
Demoras no operativas (tdno)
Demoras mecánicas(tdm)
TIEMPO DISPONIBLE (Td)
TIEMPO OPERATIVO (TO)
TIEMPO NETO (tno)
Operaciones auxiliares (toa)

## Slide 11
INDICADORES DE GESTIÓN DE TIEMPOS
TIEMPO TOTAL (Tt)
Tiempo no programado (tnp)
TIEMPO PROGRAMADO (Tp)
TIEMPO EFECTIVO (Tef)
Demoras operativas (tdo)
Demoras no operativas (tdno)
Demoras mecánicas(tdm)
TIEMPO DISPONIBLE (Td)
TIEMPO OPERATIVO (TO)
UP Utilización de tiempo programado
DM Disponibilidad mecánica
UO Utilización tiempo operativo
UE Utilización de tiempo efectivo
UT Utilización de tiempo total

## Slide 12
Distribución del tiempos por actividades programadas y no programadas según el método propuesto

## Slide 13
EFICIENCIA TOTAL (UT)
Es la relación del tiempo efectivo respecto al tiempo total.
El factor de utilización total (UT), califica en forma integral la gestión del tiempo total en la actividad productiva de los equipos. Cuantifica el tiempo que es aprovechado en el proceso productivo.
Gerencia y
Logística
Área de
Mantenimiento
Organizacional
Área Operativa
Área Operativa

## Slide 14
Qnb
Capacidad nominal del balde
120 TM
Capacidad operativa del balde
Qob
91.06 TM
TM/ht
TM/ht
RESULTADOS DEL MODELAMIENTO DE LOS INDICADORES
DE UTILIZACIÓN DE TIEMPO EN LAS OPERACIONES MINERAS
Rendimiento de carguío
Rcar_hef
1,057 TM/hef
DESCRIPCION | SIMBOLO | UNIDAD | UTILIZACIÓN TOTAL (UT) | 
 |  |  | 0.54 | 0.64
Rendimiento de carguío por día | Rcar_dia | TM/día | 81,174 | 98,694

## Slide 15
DESCRIPCION | SIMBOLO | UNIDAD | UTILIZACIÓN TOTAL (UT) | 
 |  |  | 0.54 | 0.64
Rendimiento por hora efectiva | Rcar_hef | TM/hef | 6,415 | 6,415
Rendimiento por hora operativa | Rcar_ho | TM/ho | 4,760 | 5,442
Rendimiento de carguío por turno | Rcar_tur | TM/turno | 40,587 | 49,347
Rendimiento de carguío por turno | Rcar_tur | BCM/turno | 15,316 | 18,622
Rendimiento de carguío por día | Rcar_dia | TM/día | 81,174 | 98,694
Rendimiento de carguío por día | Rcar_día | BCM/día | 30,632 | 37,243
Rendimiento de carguío por año | Rcar_año | TM/año | 29,628,343 | 36,023,345
Rendimiento de carguío por año | Rcar_año | BCM/año | 11,180,507 | 13,593,715
Costo Unitario Carguio | Cosuni | US$/TM | 0.23 | 0.20
Costo Unitario Carguio | Cosuni | US$/m3 | 0.61 | 0.54
COSTO ANUAL |  |  | 6,852,726 | 7,287,142
BENEFICIO |  |  |  | 434,417

## Slide 16
DATOS COMPARACIÓN DE INDICADORES DE UTILIZACIÓN DE ALGUNAS EMPRESAS MINERAS

## Slide 17
CONCLUSIONES
El método propuesto, permite simular los indicadores de utilización de tiempos de los equipos mineros, durante la determinación de la capacidad productiva de los equipos, en base a los estándares de tiempos de las diferentes actividades obtenidas del control operativo.
Es posible simular los indicadores de utilización de tiempo, con datos proyectados del tiempo de duración de cada una de las actividades programadas.

## Slide 18
El método de clasificación y control del tiempo propuesto es una herramienta que sirve para evaluar los resultados de los indicadores claves de eficiencia y rendimiento tanto de equipos individuales como en la evaluación de flotas de los diferentes tipos de equipos.
Los indicadores o factores de eficiencia, determinados en las diferentes fases de distribución del tiempo total, sirven para evaluar la gestión del tiempo de trabajo en los diferentes niveles de gestión del aparato productivo de una determinada empresa.

## Slide 19
La implementación del sistema de utilización del tiempo en el proceso productivo serviría de referencia comparativa en la gestión del tiempo de trabajo de las diferentes empresas del sector.

## Slide 20
GRACIAS
Arequipa – Perú
2017